## Slide 1: Medientechnik
Ton - Basics

## Slide 2: Was ist Ton?
Störung / Bewegung von Teilchen => Druckunterschiede
Wellen (Schwingungen bewegen sich weg von Quelle, Vibration)
  Frequenz (Tonhöhe) / Wellenlänge
  Amplitude (Lautstärke)

## Slide 3: Dezibel (dB)
Notes: Wahrnehmung von Schall (Psychoakustik) => ist auch noch Frequenzabhängig

## Slide 4: dB SPL
SPL = „sound pressure level“
Von Schallwelle verursachte Abweichung im Atmosphärendruck

## Slide 5: dBFS
FS = „full scale“
0 dBFS = „digitaler Vollpegel/Vollaussteuerung“
Clipping (Übersteuerung)
Notes: Full scale = [digitaler] Vollpegel => digitale Signalverarbeitung

## Slide 6: Kabel
Balanced / Unbalanced
Tonübertragung: gängige Kabel
DI-Boxen
Notes: Balanced = symmetrisch

## Slide 7: Balanced vs. Unbalanced
Drei Adern: Masse (m) Signal (A) Signal II mit entgegengesetzter Polarität (B) (A + S) – (B + S) = A + S – B – S = A – (-A) = A + A = 2 A | Zwei Adern: Schirmung, Masse (m) Signal (A) => Stark für Störungen anfällig (lange Strecken)
Notes: Wir schauen uns im folgenden nur noch Audiokabel für Analoge Signale an, solche für digitale Signale sind hier nicht relevant

## Slide 8: Klinke
6,3mm vs. 3,5mm
  TS = Mono unbalanced
  TRS = (Mono unbalanced,) Mono balanced, Stereo unbalanced, „Hin- und Rückweg“
  TRRS (selten) = Zusatzkanal für Headset-Kabelmikrofone (Quelle: https://www.delamar.de/faq/audiokabel-38408/)
Notes: TRS Mono Unbalanced = Eine Ader wird nicht genutzt
TRRS = Drei Adern

## Slide 9: XLR
Drei- oder Fünfpolig
Symmetrisch

## Slide 10: Einschub: Kombibuchsen
XLR + Klinke

## Slide 11: Cinch (RCA)
Paarweise (L = weiß, R = rot)
  Stereo
Asymetrisch
Notes: RCA = Radio Corporation of America
Lieber etwas anderes benutzen 

## Slide 12: speakON
Verkabelung einer PA-Anlage
Zwei-, vier- (gleich groß) und achtpolige (größer)
  Mehrere Kanäle durch mehr Kanäle
  Passiv-Systeme
Immer männlich (Anschlüsse entsprechend immer weiblich)
  Verlängerung braucht F-F Adapter

## Slide 13: DI-Box
Line level => mic level
Unbalanced => balanced
Groundlift
Aktive und passive DI-Boxen

## Slide 14: Mikrofone

## Slide 15: Dynamische Mikrofone (mit Tauchspule)
Robust
Maximaler Schalldruck höher
Weniger Raumanteil
Weniger deutliche Sibilanten
Notes: Sibilanten = Zischlaute

## Slide 16: Kondensatormikrofone
Kleinmembran vs. Großmembran
  Kleinmembran (Stäbchen) für Instrumentenaufnahme
  Großmembran für Sprachaufnahmen
Größerer Frequenzbereich
Besseres Impulsverhalten (v.a. Kleinmembran)
Wenig Vorverstärkung notwendig

## Slide 17: Phantomspeisung
+12V - +48V
Mit symmtrischen (meist XLR-)Kabel übertragen
Spannungsversorgung für Kondensatormikrofone (oder z.B. aktive DI-Boxen)

## Slide 18: Tonpult
Soundcraft SI Impact

## Slide 19: Fader Colors

## Slide 20: Medientechnik
Licht - Basics

## Slide 21: Starkstrom
Alles bis 1000V (bei uns wahrscheinlich 230V)
Übliche Stecker: 16A / 32A
Notes: z.B. 230C Drehstrom

## Slide 22: PARs, Fresnellinsen und Fluter
PAR (Kanne)
  Lampe = großer Glaskörper
  Parabolischer Reflektor
Fresnel-Scheinwerfer, auch Stufenlinse
  Parabol-Hohlspiegel: Lichtbündelung => Sammellinse (Abstand verstellbar)
Fluter
  Halogenstab => länglicher Parabol-Reflektor
  Im Gegensatz zu Baustellenfluter. Gleichmäßiger, mit harter Kantenbegrenzung
https://www.soundlight.de/techtips/spots.htm
Fresnellinse
Fluter
ARRI PAR 64 2kW

## Slide 23: Verfolger
Verfolgen Künstler (“Spotlight”)
Nachteile:
  Künstler verlieren Plastizität
  Können laut sein

## Slide 24: LEDs und Moving-Heads
Farben
Geräuschlos dimmbar
Harte Kanten
Moving Heads:
  Bewegung
  https://www.delamar.de/pa-licht/moving-head-ratgeber/

## Slide 25: Lichtpositionen
Fußlicht, Frontallicht, Vorderlicht, Überlicht
Rücksetzer (von oben)
Gegenlicht (Höhe = Künstler oder niedriger)
Seitenlicht (von oben)
Gassenlicht (Höhe = Beine des Künstlers)
=> Idealer Winkel: 45°
Notes: Idealer Winkel nicht für alles => Effekt muss miteinbezogen werden